## Slide 1
Richards’ equation:
The 2D case
N. Tubini & R. Rigon
https://nrcca.cals.cornell.edu/soil/CA2/CA0211.1.php

## Slide 2
Boundary Condition
& N. Tubini
Per prima cosa distinguiamo tra tipo di condizione al contorno, Neumann, Dirichlet free drainage, e il valore che viene assegnato come condizione al contorno.
In generale si possono avere bordi che hanno lo stesso tipo di condizione al contorno ma valori diversi. Ad esempio
Dirichlet
Dominio
Free drainage
Dirichlet
Neumann

## Slide 3
Boundary Condition
& N. Tubini
Per prima gestire le condizioni al contorno utilizziamo delle flag che vengono assegnate ai bordi del dominio quando viene create la mesh. In FreeFem questo è possibile attraverso le lable. Con una sola lable è possibile gestire sia il tipo di condizione al contorno che il suo valore.
Le label da 10 a 19 vengono usate per indicare una condizione al contorno di tipo Neumann
Le label da 20 a 29 Dirichlet
La label 30 free drainage.

## Slide 4
Boundary Condition
& N. Tubini
Esite un unico file che contiene le time series per le condizioni al contorno. Il file è formattato nel seguente modo

## Slide 5
Boundary Condition
& N. Tubini
Nella riga 5 vengono riportati i label usati nella definizione del contorno della griglia. In questo caso 10 e 20, quindi una condizione di tipo Neumann e una di tipo Dirichlet.
Nella riga 8 riportati i valori delle condizioni al contorno. In questo caso per Neumann il flusso è 0 [m/s] e Dirichlet la suzione è pari a 0.5 [m].

## Slide 6
Boundary Condition
& N. Tubini
Tutte le timeseries per le condizioni al contorno sono contenute all’interno di questo file, gli ID (riga 5) vengono usati per assegnare a ciascun bordo il il valore della condizione al contorno.

## Slide 7
Boundary Condition - esempio
& N. Tubini
Neumann (10)
Neumann (10)
Free drainage (30)
Dirichlet (20)

## Slide 8
Boundary Condition - esempio
& N. Tubini
Per definire un dominio quadrato ho bisogno di 4 bordi bottom, right, top e left.
tipo della variabile
Il bordo è definito come una curva parametrica x=x(t), y=y(t).
dominio del parametron t
parametrizzazione di x e y
label per definire la condizione al contorno.
! Eventuali bordi interni usati per definire suoli diversi devono avere label pari a -1

## Slide 9
Boundary Condition - esempio
& N. Tubini
tipo della variabile
La mesh viene create con il comando . In questo caso
in cui i bordi sono inseriti in senso antiorario. Scelto il primo bordo i successivi devono essere inseriti in senso antiorario.
i: il numero tra parentesi definisce il numero di punti che vengono creati su ciascun bordo.
per plottare la mesh

## Slide 10
Parametri del terreno
& N. Tubini
Per definire tipi di suolo diversi è possible associare agli elementi della griglia un label, in modo del tutto simile a quanto viene fatto per i bordi del dominio con le condizioni al contorno.
In questo caso la definizione dei label deve necessariamente iniziare da 0 e procedere in modo consecutivo. Ad esempio nel caso si avessero tre tipi di suolo: 0,1,2.

## Slide 11
Parametri del terreno
& N. Tubini
Quando si creano dei sottodomini, Free Fem assegna in modo automatico un label diverso agli elementi della griglia (in questo caso 0 e 3). Con il comando change è possibile cambiare questi valori.
3
0

## Slide 12
Parametri del terreno
& N. Tubini
internalLeft, internalBottom, internalRight definiscono un tipo di suolo diverso. Il label da assegnare a questi contorni deve essere -1 in modo che nel definire la topologia questi contorni non vengano considerati come bordi del dominio.
3
0

## Slide 13
Parametri del terreno
& N. Tubini
Quando si creano dei sottodomini, Free Fem assegna in modo automatico un label diverso agli elementi della griglia (in questo caso 0 e 3). Con il comando change è possibile cambiare questi valori.
Si definisce un vettore L in cui il primo valore è il label che si vuole cambiare (3), il secondo quello che si vuole avere (1). Per sapere quale sia il valore di default che viene assegnato è necessario aprire con un editor di testo il file di output.
3
0

## Slide 14
.sim
& N. Tubini
Data di inizio e fine della simulazione, time step della serie temporale espresso in minuti. La data di inizio e fine della simulazione devono essere contenute nel file di input delle serie temporali per le condizioni al contorno.

## Slide 15
.sim
& N. Tubini
Se il file di input delle condizioni al contorno non dovesse contenere le date di inizio o fine della simulazione o una data all’interno di questa finestra temporale, viene restituito questo errore.
Soluzione: aggiungere le date mancanti, correggere i campi startDate endDate, eventualmente controllare il tTimeStep.

## Slide 16
.sim
& N. Tubini

## Slide 17
.sim
& N. Tubini
In questo caso è possibile usare due tipi di mesh diverse: non strutturata con elementi triangolari oppure cartesiana. Il file contenente le informazioni della mesh ha una propria formattazione e di conseguenza ci sono componenti diverse per la lettura del file. In questo caso Readmsh per la mesh creata con FreeFem, Readcsv per la mesh cartesiana creata con il notebook CartesianGrid contenuto nella cartella Jupyter_Notebook.

## Slide 18
.sim
& N. Tubini
Nel sim file i parametri del terreno vengono assegnati alle righe:
La sintassi “{a,b}” in OMS indica un vettore

## Slide 19
.sim
& N. Tubini
Per il momento la parametrizzazione da usare è quella di Van Genuchten:
Dove solver.par1SWRC è il parametro n, solver.par2SWRC è il parametro alpha.

## Slide 20
.sim
& N. Tubini
Solver.psiStar1 viene calcolato con la formula:
L’ordine con cui vengono inseriti I valori dei parametri deve rispettare i label che sono stati assegnati a diversi layer. Il codice è stato sviluppato in Java e quindi gli indici dei vettori iniziano da 0.

## Slide 21
.sim
& N. Tubini

## Slide 22
.sim
& N. Tubini
Input file contenente le serie temporali delle condizioni al contorno. Il file segue la formattazione di OMS.
Gli ID devono corrispondere a quelli usati nella definizione della griglia.

## Slide 23
.sim
& N. Tubini
Nel file di output è possibile inserire una decrizione della simulazione fatta che è poi possibile leggere.

## Slide 24
Thank you for your attention !
G.Ulrici - 2000 ?
& N. Tubini